## Slide 1
Arduino & Tinkercad Circuits
Guia Integrado de Aprendizagem Maker: História, Hardware, Simulação e Exercícios

## Slide 2
MÓDULO 1
O Ecossistema Físico do Arduino

## Slide 3
A Origem no Instituto Ivrea
Nascimento em 2005: Criado na Itália como um projeto de código aberto voltado para estudantes de design e interação.
O Problema da Época: As ferramentas de eletrônica eram muito caras (cerca de 100 dólares) e complexas para quem não era engenheiro.
A Solução Maker: O professor Massimo Banzi e o programador David Cuartielles criaram uma alternativa barata e acessível.
Origem do Nome: 'Arduino' veio de um bar local onde o grupo se reunia, batizado em homenagem a um rei histórico italiano.

## Slide 4
O Conceito de Código Aberto (Open-Source)
Hardware Livre
• Acesso Total: Esquemas elétricos e designs de placa públicos.
• Fabricação Legal: Qualquer pessoa ou empresa pode produzir e comercializar.
• Ecossistema de Clones: Motivo de existirem tantas placas compatíveis de baixo custo no mercado.
Software Livre
• Arduino IDE: Ambiente de desenvolvimento oficial e 100% gratuito.
• Multiplataforma: Roda perfeitamente em Windows, macOS e Linux.
• Comunidade Ativa: Milhares de bibliotecas prontas compartilhadas globalmente.

## Slide 5
Linha do Tempo e Evolução
2005
O Começo
Primeira placa criada com microcontrolador simples (ATmega8). Custo drasticamente menor que os concorrentes.
2010
O Padrão Ouro
Lançamento do Arduino Uno R3, tornando-se o modelo mais icônico em escolas, universidades e robótica.
Atualmente
Internet das Coisas
Expansão para placas com Wi-Fi e Bluetooth nativos (família Nano e Pro), focando em IoT e automação industrial.

## Slide 6
Como o Arduino Funciona na Prática?
1. Entrada (Inputs)
Recebe sinais do ambiente por meio de componentes como botões, sensores de luz (LDR), sensores de distância ou comandos de aplicativos móveis.
2. Processamento
O microcontrolador executa linha por linha o código gravado em sua memória (Ex: 'Se o sensor de presença detectar movimento, ligue a luz').
3. Saída (Outputs)
Envia corrente elétrica para ativar atuadores e componentes de resposta, como LEDs, telas LCD, caixas de som (buzzers) ou servomotores.

## Slide 7
Principais Áreas de Aplicação
Automação & IoT: Controle residencial por voz, gerenciamento de alarmes de incêndio e criação de estações meteorológicas em nuvem.
Robótica e Drones: Gerenciamento de garras de braços robóticos, veículos autônomos seguidores de linha e velocidade de motores.
Educação Maker: Introdução prática à lógica de programação estruturada e eletrônica básica para crianças, hobbistas e artistas.
Instalações Interativas: Obras de arte urbanas e esculturas eletrônicas que reagem dinamicamente ao toque ou som ambiente.

## Slide 8
Componentes do Kit — Tabela Prática (1/2)
Componente | Funcionalidade Primária | Exemplo de Aplicação
Arduino UNO R3 | O 'cérebro' do projeto. Executa códigos e controla entradas e saídas digitais/analógicas. | Robôs, semáforos, alarmes.
Cabo USB | Conecta a placa ao computador para gravação do código e fornecimento de energia inicial. | Programação e testes.
Protoboard | Matriz de contatos que permite a montagem rápida de circuitos eletrônicos sem necessidade de solda. | Prototipagem ágil.
Fios Jumpers | Condutores com pontas rígidas (macho-macho) ideais para interconectar componentes na matriz. | Conexão geral de circuitos.

## Slide 9
Componentes do Kit — Tabela Prática (2/2)
Componente | Funcionalidade Primária | Exemplo de Aplicação
Sensor HC-SR04 | Mede distâncias de objetos emitindo ondas sonoras ultrassônicas (eco). | Sensor de ré, radares.
Microservo SG90 | Motor de alta precisão angular regulável rígida entre 0° e 180°. | Braços robóticos, cancelas.
Buzzer | Componente piezoelétrico que gera bipes sonoros a partir de sinal elétrico. | Alarmes e indicadores.
LEDs | Diodos emissores de luz usados para sinalização visual de estados do sistema. | Painéis, semáforos visuais.
Resistores | Componentes que limitam a corrente elétrica para proteger outros itens de sobrecarga. | Proteção obrigatória de LEDs.

## Slide 10
Cuidados Elétricos Fundamentais
Lógica de 5 Voltas: O Arduino UNO opera rigidamente sob nível lógico de 5V. Tensões maiores aplicadas nas portas danificam o microcontrolador.
Limitação de Corrente: Os pinos de E/S suportam correntes baixas (máximo absoluto de 40mA por pino, ideal trabalhar abaixo de 20mA).
Motores e Cargas Pesadas: Componentes de alta potência (motores grandes, relés) nunca devem ser alimentados diretamente pelas portas da placa.
Uso de Drivers: Sempre utilize transistores, drivers dedicados (como a ponte H) ou relés com fontes externas para alimentar atuadores pesados.

## Slide 11
MÓDULO 2
Manual de Uso do Tinkercad Circuits

## Slide 12
Primeiro Acesso e Configuração de Conta
Acesso Inicial: Navegue até o site oficial da plataforma Autodesk Tinkercad em seu navegador.
Inscrição Rápida: Clique no botão 'Inscrever-se' posicionado no canto superior direito da interface.
Escolha do Perfil: Escolha entre Conta Pessoal (hobbistas), Educador (gerenciamento de turmas) ou Aluno (via código de acesso).
Autenticação Simplificada: Preencha o formulário eletrônico padrão ou faça o login rápido utilizando contas integradas Google, Apple ou Microsoft.

## Slide 13
Interface Geral e Workspace Virtual
Iniciando Designs: No painel lateral esquerdo, clique no botão '+ Novo' e selecione a ferramenta especialista 'Circuito'.
Área Central de Desenho: Tela quadriculada de trabalho livre onde se arrasta, posiciona e conecta os componentes virtuais.
Barra Superior de Ferramentas: Contém funções rápidas para rotacionar componentes, deletar itens, codificar e disparar a simulação ativa.
Biblioteca Lateral Direita: Menu retrátil contendo todos os componentes eletrônicos simulados disponíveis organizados em categorias.
Salvamento Automático: Todas as conexões de fios ou linhas de programação criadas são arquivadas na nuvem em tempo real.

## Slide 14
Guia de Montagem e Conexão de Componentes
Posicionamento: Clique sobre o componente eletrônico desejado na lista lateral e posicione-o com um clique na malha quadriculada.
Ajuste de Atributos: Ao selecionar qualquer item, utilize o menu flutuante para alterar parâmetros internos (ex: resistência em Ohms, cor do LED).
Instalação de Fios: Clique no terminal de um componente, mova o cursor e clique no terminal alvo. Cliques em espaços vazios dobram o fio.
Padronização Internacional: Altere as cores dos condutores para manter a organização. Use estritamente Vermelho para Alimentação (+5V) e Preto para Terra (GND).

## Slide 15
Programação e Simulação Virtual
Painel de Código: Clique em 'Código' na barra superior para expandir o painel. Oferece as modalidades de desenvolvimento em Blocos, Blocos+Texto ou Texto puro.
Programação C++: O modo Texto disponibiliza um editor de texto idêntico ao ambiente oficial da IDE nativa do Arduino.
Execução Ativa: Pressione o botão verde 'Iniciar Simulação' para ligar o circuito virtual e testar o código em tempo real.
Interação Dinâmica: Durante a simulação, clique sobre sensores (ex: ultrassônico) e movimente os controles virtuais para simular o mundo físico.

## Slide 16
MÓDULO 3
Quiz de Fixação de Conhecimentos

## Slide 17
Exercícios de Fixação — Bloco 1
Questão 1: Em que país e em qual ano o projeto do Arduino nasceu oficialmente?
a) Estados Unidos, em 2012.
b) Itália, em 2005. [CORRETA]
c) Japão, em 1998.
d) Alemanha, em 2015.
Questão 2: O que significa o conceito de 'Hardware Livre' adotado pelo Arduino?
a) A placa física é distribuída de graça para qualquer escola.
b) Qualquer um pode baixar esquemas elétricos e fabricar de forma legal. [CORRETA]
c) A placa funciona sem fios, soldas ou cabos conectores.
d) Os componentes internos só mudam com engenheiros credenciados.

## Slide 18
Exercícios de Fixação — Bloco 2
Questão 3: Qual componente é o 'cérebro' do Arduino Uno?
a) O conector USB.
b) O botão de Reset.
c) O microcontrolador (chip preto). [CORRETA]
d) Os fios jumpers.
Questão 4: Qual a ordem correta do fluxo lógico de funcionamento?
a) [Processamento] -> [Entrada] -> [Saída]
b) [Saída] -> [Processamento] -> [Entrada]
c) [Entrada] -> [Processamento] -> [Saída] [CORRETA]
d) [Entrada] -> [Saída] -> [Processamento]
Questão 5: Para que servem os resistores com um LED no circuito?
a) Para aumentar a luz ao máximo.
b) Para limitar a corrente e proteger o LED contra queimas. [CORRETA]
c) Para piscar o LED sem códigos.
d) Para conectar via Wi-Fi.